Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2005.(VI.1.) számú rendelete

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében, a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya Szigetvár város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide érve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet (és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai alkalmazandók.

(3) A rendelet személyi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

(4)  Szabályozási elemek:

a.) 	I. rendű szabályozási elemek (közlekedési elemek, területfelhasználási módok, területfelhasználási egység határa, amelyeket csak a településszerkezeti terv felülvizsgálatára  és módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni),

b.)	II. rendű szabályozási elemek az a.) és c.) pontokban nem szereplő elemek, amelyeket csak a szabályozási terv módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni),

c.)	III. rendű szabályozási elemek (hatósági eljárásban, illetve önkormányzati rendeletben módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetők):

Hatósági eljárásban módosítható, vagy meghatározható:

- az illetékes szakhatóság hozzájárulásával a védősávok és területek,

- telekalakítási terv alapján a területfelhasználási egységen belüli területet kiszolgáló út.

Önkormányzati rendeletben módosítható, vagy meghatározható:

- a sajátos jogintézmények köre.

(5) Szintterület mutató: egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének hányadosa.

(6) A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása:

- az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. pontja szerint) F/L értéke.

(7) A rendelet a HÜBNER KFT 1/2008. munkaszámú dokumentációjának T-1, T-2, 
T-3, T-4 rajzszámú tervlapjaival együtt érvényes.

II. FEJEZET

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Engedélyezési rendelkezések

2.§

(1) Az építési engedély kérelemhez az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni.

(2) A védett épületek építési engedélyezési eljárása során az építésügyi hatóság elrendelheti:

  - az építmény(ek) építéstörténeti kutatását,

  - az önkormányzati főépítész, annak hiányában az állami főépítész eseti véleményének megkérését,

  - az építmény(ek)en még meglévő, illetve rontott homlokzat esetén az eredeti homlokzati tagozatok, részletek, valamint az eredeti arányú nyílászárók visszaállítását,

  - meghatározhatja az építmény homlokzati burkolatát, színezését.

(3) A történetileg kialakult, 14 m-nél keskenyebb, már beépült, vagy korábbi bontás miatt megüresedett telkeken az eredetit meg nem haladó építménymagassággal épülő bővítmények, illetve új épületek esetében az OTÉK 36.§ (2) szerinti legkisebb távolság csökkenthető, de az építési engedélyezési eljárásba az illetékes tűzvédelmi szakhatóságot be kell vonni.

(4) Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárások közül az alábbi esetekben kell bevonni a Magyar Geológiai Szolgálatot:

-a meredek csúszás- vagy omlásveszélyes, továbbá alápincézett területek (Becefa, Domolos és Zsibót városrészek) további beépítésénél,

-a 2 m-nél magasabb partfallal közvetlenül érintkező építmények létesítésekor,

- az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél,

- a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezések esetén (feltöltés, bevágás),

-a felsoroltakon túlmenően azon esetekben, amikor a lakosság, a tervező vagy az Önkormányzat kedvezőtlen, az altalajjal összefüggő jelenségeket észlel.

(5) Nem adható ki azon zártkerti területrészletekre építési engedély, ahol felszínmozgásos jelenségek mutatkoznak (csúszás, omlás, suvadás stb. tapasztalható).

(6) A feltöltött vagy egykori bányaterületekkel érintett területrészek beépítését geotechnikai vizsgálatokra kell alapozni

(7) Geotechnikai szakvéleményt kell készíteni a talajvíz helyzetének feltárásával az építészeti terv megalapozáshoz akkor, ha az új építmény olyan területrészen épül, ahol felszínhez közeli a talajvíz.

A szakági munkarész tartalmát az építési engedélyezési eljárásban fel kell használni.

(8) Ha 2 m-nél magasabb partfal vagy kőzetfal felületével közvetlenül érintkező építmény felújítása vagy új építmény létesítését kezdeményezik (Zsibót, Domolos), akkor az építészeti tervek készítése előtt mindig meg kell vizsgálni, hogy a partfal állékonysága hosszú távon biztosított-e.

(9) Meglévő építmény(ek) alá nyúlóan, vagy természetes kőzetfalba mélyítetten tervezett pince létesítése (Becefai szőlőhegy, Zsibót) építési engedély köteles, melynek engedélyezési tervéhez mellékelni kell a mérnökgeológiai és geotechnikai szakvéleményt.

(10) Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) csak érvényes bányászati illetve külön jogszabály alapján kiadott hatósági engedély birtokában végezhető. Ezen tevékenységek végzéséhez a Bányakapitányság engedélye, illetve más hatóság engedélye esetén a Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

(11) Az építési engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia és a tervezésnél figyelembe kell vennie az építési terület pince és üregviszonyait.

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

3.§

(1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a vonatkozó jogszabály kötelezően meghatároz, továbbá vizsgálja, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása elvárásainak.

(2) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása, vagy az építés minősége (övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés (és telekalakítás is) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

(3) Az építési övezeti, illetőleg övezeti előírásokat a korábban épült épületek bővítése, átalakítása esetében is alkalmazni kell. Azokat az épületeket, amelyek elhelyezkedése (a telekhatároktól és a szomszédos épületektől való távolsága), valamint nagysága (alapterülete, magassága) túllépi a hatályos előírásokat, csak a szabályossá tételükkel egyidejűleg szabad bővíteni, vagy átalakítani.

Ez a korlátozás nem vonatkozik a meglévő épületek felújítására és bővítés nélküli korszerűsítésére.

(4) A korábbi előírásoknak megfelelő elhelyezkedésű és magasságú épületek abban az esetben bővíthetők, ha:

- nem állnak építési korlátozás, vagy tilalom alatt;

- vízszintes irányú bővítésük nem jár a hatályos előírások szerint megengedhető beépítettségnél esetleg már nagyobb beépítettség további növelésével, valamint az építési határvonalak átlépésével;

- függőleges irányú bővítésük nem növeli tovább a hatályos előírások szerint megengedhető építménymagasságnál esetleg már nagyobb építmény-magasságot, továbbá a telekhatároktól való távolság nem korlátozza az építménymagasság növelését;

- a bővítést a szomszédos épületektől betartandó távolságok nem korlátozzák.

(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően építés (illetve telekalakítás) a szabályozási tervvel nem egyező területfelhasználás esetében akkor is engedélyezhető, ha:

a) az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul,

b)	a terv szerinti területfelhasználás nagyobb távlatban (tíz, vagy több év) válik esedékessé és végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza és nem teszi költségesebbé (amennyiben az építtető vállalja a kártalanítás nélküli elbontási kötelezettséget, érték létrehozása is engedélyezhető, azonban az építmény ideiglenes meglétét, illetve az építtető kártalanítás nélküli elbontási kötelezettségét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni).

(6) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell.

(7) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.

(8) Állattartó épület építésének engedélyezési eljárásánál az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell.

(9) A kiemelt dombsági területek (Zsibót – Domolos) Eg övezeteiben építési helyek kijelölését megelőzően mérnökgeológiai szempontok alapján kell vizsgálni a terület felszínmozgásra való hajlamát. Felszínmozgás veszély esetén mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatokra kell alapozni az építési helyek pontos kijelölését, az építmények létrehozásának egyedi feltételeit.

## Kétlépcsős engedélyezési eljárás

4.§

# Telekalakítási rendelkezések

5.§

(1) Az új építési telkek méreteit az övezeti előírások illetve a szabályozási terv szerint kell megállapítani.

(2) A korábban kialakított építési telkek akkor is beépíthetőnek minősülnek, ha méreteik csak a kialakításuk idején hatályos előírásoknak felelnek meg, vagy ha méreteik növelésének nincs műszaki lehetősége.

(3) A közlekedési és közmű-elhelyezési területek építési területeit (közterületi szabályozási szélesség) a szabályozási terv szerint kell kialakítani.

(4) A magánutak elhelyezése céljára szolgáló építési területek (telkek) legkisebb szélessége hat méter.

Közterületek kialakítása és használata

6.§

(1) A terv legfontosabb eleme, a közterületek és a nem közterületek elhatárolására vonatkozó szabályozási vonal.

(2) A terven feltüntetett közterületek a közérdekből szükséges közterületeket tartalmazza, melyek egyrészt a városi közélet tereit, a város működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges területeket, másrészt az egyes telkek közterületi kapcsolatait (közút, közmű stb.) biztosítják.

(3) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

(5) A város közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:

- hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,

- árusító pavilon, mozgó árusítóhely létesítése,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (legfeljebb 16 m2 alapterületű autóbusz várakozóhely, töltőállomás, vagy tető) kialakítása,

- legfeljebb 4 m2 alapterületű, fa homlokzatú, térelemes, önálló alapszerkezet nélküli pavilon elhelyezése (a pavilont a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának biztosításával kell elhelyezni. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.

- Köztisztasággal, közművesítéssel kapcsolatos építmények (tárgyak) elhelyezése,

- szobor, díszkút elhelyezése,

- távbeszélő fülke elhelyezése,

- építési munkával kapcsolatos létesítmények, állványok elhelyezése,

ideiglenes építőanyag tárolás.

(6) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, pályázat útján, esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit tartalmazó külön rendeletben szabályozza.

- Új közterület az egész tömbre kiterjedő telekalakítási terv szerint hozható létre.

A közművesítés mértéke, közművek elhelyezésének, üzemeltetésének rendje

7.§

1. Közművesítettség szempontjából a beépítésre szánt területek teljes közművesítettségűnek minősülnek, azaz

- közüzemi energia szolgáltatást (villamos energia és vezetékes gáz),

- közüzemi ivóvíz szolgáltatást,

- közüzemi szennyvízelvezetést és tisztítást,

- közterületi nyitott, vagy zárt rendszerű csapadékvízelvezetést

kell biztosítani.

Becefa, Zsibót településrészek, valamint a Szilvási csárda környékén kijelölt beépítésre szánt területeken a szennyvízcsatorna elkészültéig a házi jellegű, illetve ipari (technológiai) szennyvíz vízzáróan kialakított gyűjtőmedencében helyezhető el. A szennyvíz elszállítását a szennyvíztelepre biztosítani kell.

(2) A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati előírásokat, szabványokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető.

(3) A meglevő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a távközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetének helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Közművek számára szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz.

(4) A közművezetékek telepítését a gazdaságos területhasználat érdekében csak föld alatti elhelyezéssel szabad engedélyezni, kivéve ha talajmechanikai szempontból nem oldható meg a földalatti elhelyezés és a föld feletti elhelyezést felsőbb jogszabály lehetővé teszi. A jelenlegi légkábeles hírközlési hálózatok föld feletti rekonstrukciója azokon a területeken engedélyezhető, ahol a meglévő villamos-, közvilágítási- vagy távközlési hálózatokon történő föld feletti vezetékelés közös oszlopsoron műszakilag szabályosan megoldható. Az így kialakított ún. közös oszlopsoros (0,4 kV-os KIF + optikai) hálózatok esetében, amennyiben a KIF hálózat üzemeltetője áttér a térszint alatti hálózatra, úgy a távközlési szolgáltatónak is ezzel egy időben föld alá kell helyezni az optikai hálózatát. Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a környező beépítés adottságaihoz való illeszkedés szabályaira, a környezetvédelmi és az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.

(5) Bármilyen okból feleslegessé vált közműhálózatot, létesítményt el kell bontani. Funkció nélküli vezeték nem hagyható meg.

(6) Új út építésénél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a meglevő közművek szükséges rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

(7) A magas talajvízállásos, feltöltéses területen közműhálózatokat, létesítményeket építeni csak a talajmechanikai szakvélemény alapján szabad.

(8) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.

(9) A járulékos közműlétesítmények (transzformátor, gáznyomáscsökkentő, hőközpont, stb.) elhelyezésénél a városképi megjelenítésre, a környezetvédelmi és esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani.

(10) Közszolgálati távközlési antennát csak építési engedéllyel lehet elhelyezni. Az antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy előzetesen az önkormányzattal egyeztetett helykijelölési eljárás is lefolytatásra kerüljön.

(11) Mikrohullámú átjátszó tornyok telepítése műemléki környezetben, lakóterületen, üdülőterületen, vegyes területeken, kertgazdálkodási területeken és védett természeti területen nem lehetséges.

Építési telkek beépítési módjának meghatározása

8.§

(1) Az építési telkek épület elhelyezésére szolgáló területrészét az övezeti előírásokban illetve a Szabályozási Tervben esetlegesen kijelölt építési hely valamint a kötelező területhasználat korlátozásai alapján kell megállapítani. Épület az adott építési telken belül csak ott építhető, ahol az összes előírás azt lehetővé teszi.

(2) Az építési helyet meghatározó minimális elő-, oldal- és a hátsókert méreteket általában az adott beépítési mód alapján az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előírásokat az övezeti előírások rögzítik.

Az építmények elhelyezése, kialakítása

9.§

(1) A területen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.

(2) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.

(3) Az építési övezetekre megengedett legnagyobb építménymagasság értékeit nem lépheti át az építmény

- a közterület felé néző,

- a szomszédos telekhatártól 3 méteren belül álló

homlokzatainak magassága.

(4) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad.

(5) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, az utcai építési vonaltól minimum 5 (öt) méter távolságban keresztszárnnyal is bővülhetnek.

(6) Az előírásoknak nem megfelelő kialakult oldalkert esetében az építmények közötti telepítési távolság fenntartható, az eredeti épület kontúrján belül új épület építhető, amennyiben az új épület létesítése tűzvédelmi szempontokat nem sért.

(7) A meglévő oldalhatáron álló beépítésű építési övezetekben, ha a kialakult telek – a szomszédos telkeken álló, vagy elhelyezhető épületek miatt – az előírt építmények közötti legkisebb távolság hiánya következtében nem volna beépíthető, a D-E tűzveszélyességi osztályba tartozó, I-III tűzállósági fokozatú épületek közötti tűztávolság 4 m-ig csökkenthető, amennyiben az új épület létesítése tűzvédelmi szempontokat nem sért és az épületek oldalhomlokzatainak magassága 6 m-nél nem nagyobb. Ilyen esetekben az oldalkert mérete is 4 m-ig csökkenthető, ha a szomszédos telken álló épület ezen oldalkert felé néző homlokzatán legfeljebb az OTÉK 37.§ (4) bekezdése szerinti szellőzőnyílások vannak.

(8) A kialakult lakóterületeken, a városközpontban

a.)	az épületek tetőzete a hagyományos formákhoz igazodó, magastetős konstrukcióban készülhet.

b.)	a héjalás cserép, vagy cserép jellegű, a környezethez illeszkedő színezésű legyen.

(9) Az OTÉK 1. sz. melléklete 77. pontja szerinti terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, de:

- az építési telken csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből,

- a terepszint alatti építmény feletti zöldfelületet is csak tetőkertként szabad számításba venni az OTÉK 25.§-ában rögzítettek szerint, a terepszint alatti főfunkció (pl. üzlet, műhely, stb.) területét a szintterület mutatóban figyelembe kell venni.

(10) Lakóterületen lakóépülettől különálló épület (gazdasági épület) – kialakult állapot kivételével – legfeljebb 3,5 méter építménymagasságú, a helyi hagyományoknak megfelelő kialakítású, anyaghasználatú lehet.

(11) Az utca felőli telekhatárokon a kialakult hagyományos kerítésforma és anyaghasználat követendő, új építési területen pedig minimum 30 centiméter magasságú tömör (beton, kő, vagy tégla) lábazatos, 1,50-2,20 m közötti magasságú kerítés létesíthető.

(12) A városközpont területén, valamint műemléki környezetben 2 m2-t meghaladó hirdetési és reklámcélú építmény, szerkezet, tábla nem helyezhető el.

Az állattartó épületek elhelyezésére, kialakítására vonatkozó szabályok

lakóterületen

10.§

(1) Állattartó épület ott létesíthető, ahol az állattartásról szóló önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi. Az állattartási rendelet korszerűsítését – jelen szabályozási rendelettel párhuzamosan, azzal szinkronban – el kell végezni.

(2) A meglévő gazdasági épületek állattartási épületté történő átalakítási, bővítési munkái is építési engedélyhez kötöttek.

(3) Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó legkisebb távolságok és védőtávolságok vonatkozásában az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint kell eljárni.

# 11.§

# Tűzvédelem

12.§

(1)  Az építmények közötti tűztávolságok, telepítési távolságok tekintetében a beépítésre szánt területek kialakításánál figyelembe kell venni az OTÉK-ban foglaltakat. A tűzrendészetre vonatkozó rendelkezések figyelembevétele mellett, ha a kialakult állapot indokolja, az építmények közötti az építmények közötti (tűz)távolságot a meglévő állapotnak megfelelően csökkenteni lehet, de ehhez ki kell kérni az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakhatóságának állásfoglalását a HÉSZ 9.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak esetében.

(2) A III-V. tűzállósági fokozatú (fa, vagy más éghető anyagú külső térelhatároló szerkezetű, falazatú, héjazatú) anyagból létesítendő építmények esetében ÉME engedély megléte esetén nem kell külön vizsgálatokkal igazolni a követelmények teljesülését. ÉME engedély hiányában a tervezőnek a szükséges vizsgálatokkal és számításokkal igazolni kell a tűzvédelmi követelmények kielégítését.

(3) A település tűzivíz (oltóvíz) ellátását, valamint a tűzoltás előfeltételeit (tűzoltási út, terület, stb.) a vonatkozó előírások szerint kell kialakítani, illetve biztosítani.

III. FEJEZET

A belterületi határ megállapítása

13.§

(1) A város belterületét növelni a szabályozási terven jelölt alábbi területekkel, a tényleges felhasználás szándékának testületi határozattal történő megerősítését követően lehet:

- a város északi részén lakó-, üdülő- és gazdasági terület céljára,

- a város nyugati részén lakó- és gazdasági terület céljára,

- a város keleti és déli részén gazdasági terület céljára,

- a város északkeleti részén lakó-, különleges- és gazdasági terület céljára,

- Zsibóton üdülő- és zöldterület céljára,

- Becefán északon lakóterület, délen lakó- és gazdasági terület céljára,

- a külterület kertövezet részén lakóterület céljára,

- a kertövezettől nyugatra lakó- és központi vegyes terület céljára.

(2) A belterületbe vonás egyszerre, illetve ütemezetten is történhet.

(3) A lakó-, gazdasági-, üdülő és központi vegyes terület bővítés a területekre készített közműellátási program testületi elfogadását követően történhet meg.

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Településszerkezet, területfelhasználás

14.§

A szabályozási terv

- a város közigazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző területfelhasználási egységekre osztja fel,

- a beépítésre szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit különböző építési övezetekbe sorolja,

- a beépítésre nem szánt területbe tartozó területfelhasználási egységek területeit különböző övezetekbe sorolja.

Településfelhasználási eszközök

15. §

A város beépítésre szánt területén a következő területfelhasználási egységek vannak:

- lakóterület (nagyvárosias Ln, kisvárosias Lk, kertvárosias Lke, falusias Lf lakóterület),

- vegyes terület (településközpont vegyes Vt, központi vegyes terület Vk),

- gazdasági terület (kereskedelmi, szolgáltató ipari Gksz, egyéb ipari gazdasági Gip, valamint mezőgazdasági üzemi Gmg terület),

- üdülőterület (üdülőházas Üü, hétvégi házas Üh üdülőterület)

- különleges terület.

16.§

A város beépítésre nem szánt területén a következő területfelhasználási egységek vannak:

- közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület: KÖ,

- zöldterület: Z,

- erdőterület: E,

- mezőgazdasági terület: M,

- vízgazdálkodási terület: V.

A szabályozási terv területének beépítésre szánt területei

17. §

Megjegyzés:

- a táblázatokban a telkekre és építménymagasságra vonatkozó értékek újonnan tervezett épületre értendők,

- a „K” jel a kialakult állapotra utal,

- új telek minimális nagysága a megosztás esetén visszamaradó telekre is vonatkozik.

Nagyvárosias lakóterület (Ln)

18.§

(1) A területen az OTÉK 11.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) E területegységbe a Szent István, Móra Ferenc és Radován téri „úszótelkes” beépítésű terület tartozik.

(3) A terület építési övezetét, valamint az abban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Ln jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K | m |
| mélységi mérete |  | K | m |
| A beépítési mód |  | K |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | K | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | K | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | K | % |

(4) Az épületek a körülöttük kialakított telekhatáron belül (úszótelek) 1 m szélességben bővíthetők (bejárat, erkély), magastető létesítése lehetséges, a tető hajlásszöge 30-45° között lehet.

(5) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,2.

Kisvárosias lakóterület (Lk)

19.§

(1) A területen az OTÉK 12.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

A területen elhelyezhető:

- lakóépület (maximum 6 lakás), kialakult 6 lakásos lakóépület esetében a tetőtér beépítésével további maximum 2 lakás létesíthető),

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- sportépítmény,

- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

(2) A területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

- szálláshely szolgáltató épület,

- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági létesítmény.

(3) A terület építési övezeteit, valamint az abban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Lk-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K – 420 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K – 12 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | oldalhatáron álló, zártsorú |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | K – 7,5-9,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 30 | % |

| Lk-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K – 420 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K – 12 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | oldalhatáron álló, zártsorú |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | K – 6,0-7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 30 | % |

| Lk-3 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K – 420 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K – 12 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | oldalhatáron álló, zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | K – 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 30 | % |

| Lk-4 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K – 400 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K – 20 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | csoportházas |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | K – 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 30 | % |

(4) A lakóterületen magastetős épületek létesíthetők, a tető hajlásszöge 20-45° között lehet.

(5) Az utca felöli telekhatárokon csak maximum 50 centiméter magasságú tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatos, 1,50-2,20 méter közötti magasságú áttört kerítés létesíthető.

(6) Személygépkocsi elhelyezését telken belül, a lakóépület tömegében kell megoldani.

(7) A legkisebb előkert K – 3,0 méter, oldalkert K – OTÉK szerint és hátsókert mérete K – 6,0 m.

(8) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,2.

Kertvárosias lakóterület (Lke)

20.§

(1) A területen az OTÉK 13.§-ában megnevezett építmények, valamint kialakult esetben üdülőépületek helyezhetők el.

A területen elhelyezhető:

- lakóépület, illetve üdülőépület,

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, valamint a javító-szolgáltatást biztosító épület,

- az OTÉK 13.§ (2), (3) bekezdése szerintiek,

- melléképítmények közül:

- közműcsatlakozási műtárgy,

- kerti építmény, kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- kerti épített tűzrakóhely,

- kerti lugas, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

(2) A terület építési övezeteit, valamint az abban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Lke-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K – 550 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K – 16 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | K – 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |

| Lke-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K – 550 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K – 16 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | K oldalhatáron álló, zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | K – 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |

| Lke-3 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K – 720 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K – 16 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | K – 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |

| Lke-4 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | 900 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | 16 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |

| Lke-5 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | 900 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | 16 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |

| Lke-6 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K – 350 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K – 10 | m |
| mélységi mérete |  | - | m |
| A beépítési mód |  | csoportházas |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság |  | K – 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |

(3). Az Lke-1, Lke-2, Lke-3 övezetekben a telken maximum 2 épület helyezhető el.

(4) Ha az építési hely oldalhatáron álló, akkor azon belül az épület szabadonálló módon is elhelyezhető.

(5) Az újonnan kialakuló lakóterületen a telek legnagyobb szélessége 40 m.

(6) Az építési telken az egyes épületek az alábbi szabályok figyelembe vételével kialakított „építési helyen” belül szabadon elhelyezhetők:

- az építési hely közterület felőli vonala: az utcában kialakult építési vonal, új lakóterületen minimum 5,0 m-es előkert,

- az építmények közötti legkisebb telepítési távolság (az OTÉK 36.§ (2) bekezdés szerint) oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke,

- az építési hely hátsókert felé eső vonala a közterület, illetve magánút felől maximum 40 m lehet, de a hátsókert szélessége nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságának mértékénél.

(7). A kialakult lakóterületen magastetős épületek létesíthetők, a tető hajlásszöge 30-45° között lehet.

(8) Az utca felőli telekhatárokon csak maximum 50 cm magasságú tömör (beton, kő, vagy tégla) lábazatos, 1,50-2,20 m közötti magasságú áttört kerítés létesíthető.

(9) Személygépkocsi elhelyezését telken belül kell megoldani.

(10) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,6.

Falusias lakóterület (Lf)

21.§

(1) A területen az OTÉK 14.§ (1) és (2) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre – mező- és erdőgazdasági építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, kézműipari építményre – vonatkozó szabályok:

2.1. A gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet nagyobb az építési telek méretének 15%-ánál. A lakótelek beépítettsége a gazdálkodás építményeivel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre vonatkozó mértéknél.

2.2. Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell felhasználni.

2.3. A meglévő gazdasági épület felhasználásakor

- állattartó épület esetében a lakóépülettel esetleg meglévő közvetlen kapcsolatot meg kell szüntetni,

- a gazdasági épület telekhatáron álló – vagy csorgóközzel a telekhatáron álló épületrészén, falán, tűzfalán – a telekhatárra néző nyílást, természetes, vagy mesterséges szellőző berendezést meg kell szüntetni, illetve ilyet új épület esetén létesíteni nem szabad.

2.4. A gazdálkodás célját szolgáló épület a városban kialakult oldalhatáron álló beépítésnek megfelelően oldalhatáron, illetve csorgóközzel az oldalhatárra helyezhető el.

(3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok és szöveges kiegészítéseik tartalmazzák:

| Lf-1 jelű építési övezet (kialakult) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 800 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 16 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 4,0 | m |
| A beépítettség legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| Lf-2 jelű építési övezet (új) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 1000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 18 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| Lf-3 jelű építési övezet (volt zártkerti terület) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | *K – 1200 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 18 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,0 | m |
| A beépítettség legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

* K – minimum 720 m2

(4) A Zsibót – Becefai kertövezetből lakóterületté váló ingatlanokra vonatkozó előírások:

- a kialakult közlekedési területek szélessége min. 8 m-re bővítendő

- az újonnan kialakuló telek beépítettségét az eredeti telekméret figyelembevételével lehet megállapítani, ha az ingatlan tulajdonosa a közterület bővítését lehetővé tevő ingatlanrészt az önkormányzatnak térítésmentesen átadja

- az ingatlanon lakóépület csak akkor létesíthető, ha az

  - vezetékes ivóvízzel,

  - elektromos energiával,

  - vezetékes szennyvízcsatornával, vagy szakszerűen kialakított szennyvíz-tárolóval,

  - a megkülönböztetett járművek (tűzoltóság, mentő) és településüzemeltetést végző gépkocsik (szemétszállítás) számára megfelelő burkolat rendelkezésre áll

- a kis szabályozási szélesség miatt a telekre történő behajtás zavartalanságát biztosítandó a kapu a szabályozási vonaltól min. 3 m-re létesíthető.

(5) Ha az építési hely oldalhatáron álló, akkor azon belül az épület szabadonálló módon is elhelyezhető.

(6) Az újonnan kialakuló lakóterületen a telek legnagyobb szélessége 40 m.

(7) Az építési telken az egyes épületek az alábbi szabályok figyelembe vételével kialakított „építési helyen” belül szabadon elhelyezhetők:

- az építési hely közterület felőli vonala: az utcában kialakult építési vonal, új lakóterületen minimum 5,0 m-es előkert,

- az építmények közötti legkisebb telepítési távolság (az OTÉK 36.§ (2) bekezdés szerint) szabadonálló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke,

- az építési hely hátsókert felé eső vonala a közterület, illetve magánút felől maximum 40 m lehet, de a hátsókert szélessége nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságának mértékénél.

(8) Az utcai homlokzatmagasság K – kialakult állapot szerint állapítandó meg az utcaszakaszra jellemző értékek alapján.

Az építménymagasság meghatározásánál alkalmazandó előírások:

- ha a telek lejtése 15%, vagy az alatti, a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság 5,0 méter lehet,

- ha a telek lejtése 15% feletti, a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság 6,5 méter lehet.

(9) A lakóterületen magastetős épületek létesíthetők, a tető hajlásszöge 30-45° között lehet.

(10) Személygépkocsi elhelyezését telken belül kell megoldani.

(11) A lakóterületen lehatárolt házikertek (HK) területén épület nem létesíthető.

(12) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,5.

# Településközpont vegyes terület és övezetei (Vt)

22.§

(1) A területen az OTÉK 16. § (2) és (3) bekezdésében szereplő építmények – az övezeti előírások szerint - helyezhetők el.

(2) A településközpont vegyes terület általános előírásai:

- A területen új építési telek – kivéve a saroktelkeket - csak a terv szerinti minimális telekterület ill. szélességi- és mélységi mérettel alakítható ki. Saroktelkek megosztása esetén az előírt telekterület és telekmélység felének megléte elegendő.

- A saroktelkeken kialakult beépítettség esetén a hátsókert mérete a Szabályozási Tervtől eltérően 0,0 m is lehet.

- A területen maximum 2 telekösszevonása (de legfeljebb az előírt telekszélesség minimumának két és félszeresével azonos telekszélesség mellett) engedélyezhető.

(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Vt-M jelű (megtartandó funkciójú) építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| mélységi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 30 | % |

- Az építési övezet a város szempontjából kiemelkedően fontos, hagyományosan az adott települési helyhez kötődő, önálló létesítmények területeit foglalja magában (piac, oktatás, múzeum).

- Az építési övezet területein csak a tervben meghatározott rendeltetésű létesítmény épületei helyezhetők el – az adott övezeti és egyéb tervi előírások keretei között, az adott létesítményre vonatkozó sajátos követelményeknek megfelelően.

- A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete: 0/0/0 m.

- A Vt-M jelű építési övezetben az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5.

| Vt-E (ellátási) Vt-G jelű (gépkocsi tároló) építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 20 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 3 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 80 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 10 | % |

- Az építési övezet a városközpont olyan területei, amelyeken - helyzetüknél 0fogva - ellátási létesítmények, illetve személygépjármű tárolók helyezhetők el. Az övezetben kivételesen lakás is elhelyezhető, de csak a telek max. 50%-os beépítettségének feltételével (pavilonok, garázsok).

- A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete: 0/0/0 m.

- A Vt-E jelű építési övezetben az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5.

| Vt-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K –14 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 9,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 80 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 10 | % |

- Az építési övezet a városközpont központi magját alkotó, legfeljebb háromszintes, zártsorú beépítésű területeket foglalja magában.

- Az építési övezetben az OTÉK 16.§ (2) bek. 1-5 pontja szerinti, alábbi épületek helyezhetők el:

- lakóépület,

- igazgatási épület,

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

  - Az építési övezetben az utcai épületeket kötelezően az utcavonalra kell helyezni.

- A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete: OTÉK szerint.

- A Vt-1 jelű építési övezetben az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 2,4.

| Vt-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 300 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K –14 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 60 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

- Az építési övezet a karaktervédelmet igénylő, jellemzően kisvárosias, legfeljebb egyemeletes, zártsorú beépítésű területeket foglalja magában. Az építési övezetben az OTÉK 16.§ (2) bek. 1-3 pontja szerinti, alábbi épületek helyezhetők el:

- lakóépület,

- igazgatási épület,

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület.

- A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete: 0/0/0 m.

- Az építési övezetben az utcai épületeket kötelezően az utcavonalra kell helyezni.

- Vt-2* jelű építési övezetekben az építési vonal helyét a kétlépcsős engedélyezési eljárás keretében kell kialakítani.

- Udvari épület, illetve az épület hátsókert irányú szárnya az utcai épület takarásában helyezhető el. Kivételt képez a legfeljebb egy gépkocsiállásos garázs-épület, amely - amennyiben a szomszédos telek szabályszerű beépíthetőségét nem korlátozza - az utcavonaltól mért 15 m távolságon túl helyezhető el.

- Az építési telken az 1 lakásra jutó minimális zöldfelület 15 m2.

- A lakóépületeket kötelezően az utcavonalra kell helyezni.

- Az utcai épületek főtetőidomát utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel kell kialakítani, bármilyen is az épület előírt karaktertípusa.

- A Vt-2 jelű építési övezetben az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5.

| Vt-3 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 300 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 14 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 6,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 30 | % |

- Az építési övezet a jellemzően oldalhatáron álló épülettípusokkal beépített, legfeljebb egyemeletes, zártsorúsodó területeket foglalja magában.

- Az építési övezetben az OTÉK 16.§ (2) bek. 1-3 pontja szerinti, alábbi épületek helyezhetők el:

- lakóépület,

- igazgatási épület,

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület.

- A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete: OTÉK szerint.

- Az oldalhatáron álló beépítési mód helyett ikresített építési mód is alkalmazható, amennyiben a kialakult helyzet is ilyen, illetve ebben a két érintett szomszéd megegyezik.

- Udvari épület, illetve az épület hátsókert irányú szárnya az utcai épület takarásában helyezhető el. Kivételt képez a legfeljebb egy gépkocsiállásos garázs-épület, amely - amennyiben a szomszédos telek szabályszerű beépíthetőségét nem korlátozza - az oldalkertben is elhelyezhető, az utcavonaltól mér 15 m távolságon túl.

- Az építési övezetben telkenként egy, legfeljebb 4 lakásos lakóépület építhető. A lakóépületeket kötelezően az utcafrontra kell helyezni.

- Az utcai épületek főtetőidomát utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel kell kialakítani, bármilyen is az épület előírt karaktertípusa.

- A Vt-3 jelű építési övezetben az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5.

| Vt-4 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K –250 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K –14 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 60 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

- Az építési övezet a Vár utcai tömbbelsőben, az Almás patak mentén újonnan kialakuló jellemzően földszintes, zártsorú épülettípusokkal beépített területeket foglalja magában.

- Az építési övezetben az OTÉK 16.§ (2) bek. 1-3 pontja szerinti, alábbi épületek helyezhetők el:

- lakóépület,

- igazgatási épület,

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület.

- A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete: OTÉK szerint.

- Az építési övezetben telkenként egy épület építhető. Az épületeket kötelezően az utcavonalra kell helyezni.

- Az építési telken az 1 lakásra jutó minimális zöldfelület 15 m2.

- Az utcai épületek főtetőidomát utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel kell kialakítani, bármilyen is az épület előírt karaktertípusa.

- A Vt-4 jelű építési övezetben az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,0.

| Vt-5 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 2000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 20 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | K - szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | K – 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 30 | % |

- A Vt-5 jelű építési övezetben az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,0.

# Központi vegyes területek (Vk)

23.§

(1) A területen az OTÉK 17.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

(2) E területfelhasználási egységbe (területbe) a városközponton kívüli városi és regionális intézmények területe tartozik.

(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Vk jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 360 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 12 | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | K oldalhatáron álló, zártsorú |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 4,0-7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | K-50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 25 | % |

| Vk-0 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 3000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 40 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 7,5-13,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

| Vk-0/P jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K nem osztható tovább | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 4,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 2 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 10 | % |

| Vk-0/Z jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K nem osztható tovább | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 4,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 2 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 60 | % |

(4) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5.

Üdülőházas üdülőterület (Üü)

24.§

(1) A területen az OTÉK 22.§-ában megnevezett építmények, valamint az üdülővendégek és a lakosság ellátását szolgáló vendéglátó építmények és kereskedelmi szálláshelyek helyezhetők el.

(2) A terület építési övezeteit, valamint az abban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Üü-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 10000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 80 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 15,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 25 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 60 | % |

| Üü-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 1500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 30 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 25 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 60 | % |

| Üü-3 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 2000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 30 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 20 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 60 | % |

(3) Az elő-, oldal- és hátsókert mérete: OTÉK szerint

(4) Az üdülőterületen csak legfeljebb 1,8 m magas, nem tömör kerítés létesíthető.

(5) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,0.

Hétvégi házas üdülőterület (Üh)

25.§

(1) A területen az OTÉK 23.§-ában megnevezett építmények, valamint az üdülővendégek ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények helyezhetők el.

(2). Egy építési telken legfeljebb kettő épület létesíthető, az üdülőegységek száma maximum kettő lehet.

(3) Az elő-, oldal- és hátsókert mérete: OTÉK szerint.

(4) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Üh-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 600 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 16 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 20 | 20 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 60 | 60 | % |

| Üh-2 jelű építési övezet ZSIBÓT, DOMOLOS, HORGÁSZTANYÁK | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 14 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,0-4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 20 | 15* | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 60 | 70 | % |

*  maximum 80 m2

- Az Üh-2 övezet kizárólag földszintes, illetve lábakra (cölöpökre) állított, legfeljebb 3,0 m (lejtős terep, illetve cölöpös építés esetén 4,5 m) homlokzatmagasságú horgásztanyák elhelyezésére szolgál szabadonálló beépítési móddal, utcára merőleges 40-45°-os hajlásszögű nyeregtegtetővel.

- Homlokzatként fa, illetve fehér meszelés alkalmazható, zsindely, nád, vagy cserép anyagú tetőfedés használattal.

- Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 0,2.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

26.§

(1) A területen az OTÉK 19.§-ában megnevezett, valamint kivételesen vegyes funkciójú (lakás- és szállásegységeket tartalmazó) építmények helyezhetők el.

(2) E területfelhasználási egységbe (területbe) a meglévő, illetve tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek tartoznak.

(3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Gksz-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 1000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 20 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 6,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 60 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 20 | % |

A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete:  5/6/6 m.

| Gksz-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 2500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 30 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 20 | % |

A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete:  5/6/6 m.

| Gksz-3 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 5000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 30 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 9,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 20 | % |

A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete:  5/6/6 m.

| Gksz-4 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 900 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 12 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 60 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 20 | % |

A legkisebb elő-, oldal- és hátsókert mérete:  5/6/6 m.

(4) Gksz jelű építési övezet területe olyan gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények elhelyezését teszi lehetővé, amely a meglévő lakásfunkciókra nincsenek zavaró hatással.

(5) Új lakás csak az OTÉK 19.§ (2) bek. 2-ben előírt ún. „szolgálati lakásként” építhető a területen.

(6) Az építési telkek mindkét oldali oldalhatára, valamint a hátsó telekhatára mentén legalább egy sor védőfásítást kell telepíteni. illetve fenntartani.

(7) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5.

Gazdasági jellegű területfelhasználási egység, egyéb ipari terület

(Gip), valamint mezőgazdasági üzemi terület (Gmg)

27.§

(1) A területfelhasználási egységben elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási, valamint mezőgazdasági építmények helyezhetők el.

(2) A területen nem helyezhető el:

- egészségügyi, szociális épület,

- roncsautó tároló és bontó telepek.

(3) E területfelhasználási egységbe a meglévő, illetve tervezett ipari terület, valamint az igazgatási területen kialakult mezőgazdasági üzemek területe tartozik.

(4) A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

| Gip-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 1500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 20 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 6,0* | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 25 | % |

*a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból
 szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

| Gip-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 2500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 30 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 10,0 | m |
| A megengedett legnagyobb technológiai építménymagasság kémények, silótornyok, daruk és szárítók esetén | - | 20,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 25 | % |

| Gip-3 jelű építési övezet BECEFA | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 3000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 30 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 10,0 * | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 25 | % |

*   a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból
     szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

| Gip-4 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 5000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 50 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | - | 9,5 * | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 30 | % |

*   a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból
     szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

| Gmg jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 2000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 30 | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K – 3,0-5,0 * | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 50 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 25 | 30 | % |

*   a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból
     szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

(5) A területfelhasználási egységben az előkert minimális szélessége 5 m, az oldalkert minimális szélessége 5 m, a hátsókert minimális szélessége 10 m, valamint az OTÉK 35.§ 1-4 bekezdése szerinti értékek. Az előkertben legfeljebb 15 m2 beépített alapterületű és legfeljebb 3,5 m építménymagasságú portaépület elhelyezhető.

(6) Telekalakítás:

a.) Az egyes tömbökben kialakítható minimális teleknagyságot a szabályozási terv tartalmazza.

b.) A tömbökre – amennyiben a tervezett beruházás a tömb (területegység) teljes területét nem veszi igénybe – telekalakítási terv készítendő.

A tervezés során folyamatosan biztosítani kell, hogy az előírt minimális teleknagyságnál kisebb területrész ne maradjon vissza.

c.) A telekalakítási terv készíttetésének költsége a telekalakítás kezdeményezőjét terheli.

(7) A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.

(8) Az övezetben a telkeken jelölt védőerdősávokat a terület tulajdonosának kell kialakítani és karbantartani, valamint a területet gyommentes állapotban kell tartani.

(9) Az ipari területen élelmiszer gyártása, csomagolása, valamint tűz- és robbanásveszélyes tevékenység csak a környezetre kiterjedő, a terhelések környezeti kölcsönhatás vizsgálata szerint folytatható, illetve engedélyezhető.

(10) A területen bódé, faház, selejtes jármű, stb. csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető.

(11) Az építési telkek mindkét oldali oldalhatára, valamint a hátsó telekhatára mentén legalább egy sor védőfásítást kell telepíteni, illetve fenntartani.

(12) A Gip-PS övezet a terület parkolási igényeinek biztosítására szolgál. Az övezetben épület nem létesíthető.

(13) Az építési telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató 1,5.

Különleges területek (K)

28.§

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek.

(2) Az e területfelhasználási egységbe (területbe) tartozó tömbök helyét, telekformáját, övezeti jelét a szabályozási terv jelöli.

(3) A területen az építési övezetek fő rendeltetésének megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

(4) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| K-te jelű építési övezet TERMÁLFÜRDŐ TERÜLETE | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 4,5-9,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 50 | % |

| K-st jelű építési övezet STRAND TERÜLETE | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,5-9,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |
| Ki jelű építési övezet IDEGENFORGALMI | OTÉK | HÉSZ |  |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 1300 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K - 20 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 20 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 60 | % |

| K-v jelű építési övezet VÁSÁRTÉR TERÜLETE | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,5-4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 10 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 50 | % |

| K-t jelű építési övezet TEMETŐ, KÁLVÁRIA | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,0-4,0 * | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 5 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

*   a legnagyobb építménymagasság értékét meghaladhatja a harangláb, harangtorony magassága.

| K-sp jelű építési övezet SPORTTERÜLET | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,5-9,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 10 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 60 | % |

| K-vár jelű építési övezet VÁR TERÜLETE | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| mélységi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | K |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | KE* | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | KE* | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | KE* | % |

*  A hivatkozást törölte az 57/2012. (XII.14.) Ör. 1.§-a. Hatálytalan 2012. december 14-től

| K-k jelű építési övezet KÓRHÁZ | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| mélységi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K – 15,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| K-sz jelű építési övezet KOMMUNÁLIS SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| mélységi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | - 5,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| K-szt jelű építési övezet SZENNYVÍZTISZTÍTÓ | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| mélységi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | -5,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| K-tű jelű építési övezet TŰZOLTÓSÁG | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| mélységi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K – 9,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| K-tr jelű építési övezet TRAFÓÁLLOMÁS | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| mélységi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| K- pince, présház BECEFA | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | kialakult | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 90 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 0 | % |

A pincesorok területére vonatkozó részletes előírások:

A beépítési mód kialakultan vegyes (zártsorú, hézagosan zártsorú), ami a történetileg kialakult telekstruktúra védelmében a továbbiakban is őrzendő.

Gazdasági épület (pince és présház) a történetileg kialakult présházsoron kívül a szabályozási terv által meghatározott területen létesíthető.

Az újonnan létesülő présházas területen a beépítés céljából kialakítandó földrészletek legkisebb szélessége 8 m, legkisebb mélysége 20 m, legkisebb területe 200 m2 lehet. A területen az utak szabályozási szélessége 5,0 m.

A tetőidom nyeregtető, oromfalas kialakítással (kontyolás nem megengedett.

A tető hajlásszöge 37-42 fok között megengedett.

A tető héjalása hódfarkú agyag-, vagy betoncserép vörös-barna színárnyalatokban készülhet.

A tetőtér beépítés az általános előírások megtartásával történhet. Az utcai homlokzaton az oromfalon csak maximum 40/60 cm méretű nyílás készíthető. Az utcával párhuzamos gerincű épületek tetőfelületén az utca felől csak maximum 0,50 m2 függőleges felületű háromszögű, vagy íves kialakítású tetőablak helyezhető el.

Az épületek közötti legkisebb távolság bármekkora lehet a következő feltételek betartása mellett:

- az utcára merőleges gerincű beépítés esetén a hagyományosan kialakult épülettávolság biztosítandó,

- ha a szomszédos épületek az utcával párhuzamos gerincűek, az épület egyik végfala tűzfal, de legalább olyan nyílás nélküli oromfal legyen, amelyen éghető anyagú tetőszerkezeti elem nem nyúlik túl,

- ha a szomszédos épületek közül az egyik az utcára merőleges gerincű, fenti megkötéseket az utcával párhuzamos gerincű épület mindkét végén alkalmazni kell.

# A szabályozási terv területének beépítésre nem szánt területei

#### Közlekedési, közműelhelyezési, hírközlési terület

29.§

(1) E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 26.§ (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál.

(2) Az e területbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét a szabályozási terv jelöli. E területsávba eső meglévő épületeken mindennemű építési tevékenység – a területsáv kialakításának várható idejét, az épületeknek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével – engedélyezhető.

(3) A közutak építési területének legkisebb szélességét – ahol a szabályozási terv másként nem jelöli – az OTÉK 26.§ (2) bekezdés szerint kell biztosítani.

(4) A város közúti átkelési szakaszai, valamint lakóútjai – mivel a közlekedési és közmű létesítmények a meglévő szélességek mellett elhelyezhetők – a jelenlegi szabá-

lyozási szélességükben megmaradnak, illetve a szabályozási terv szerint alakítandók ki.

(5) Az építési telkeket kiszolgáló utak építési területének a szélessége a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése alapján telekalakítási eljárás keretében csökkenthető, amennyiben ahhoz az út- és közműkezelők, valamint a szakhatóságok hozzájárulnak.

(6) Azoknál a területeknél, ahol a közlekedés területeinek, létesítményeinek védőtávolsága (OTÉK) nem biztosítható, a közlekedés elemeire környezeti hatásvizsgálatot kell végezni és egyedi vizsgálat alapján meghatározni a szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket.

(7) Hírközlési létesítmények közterületen, az ágazati szabványok, szakhatósági előírások betartásával helyezhetők el.

(8) 10 méternél magasabb önálló hírközlési építmény, szerkezet a belterületen és kertes mezőgazdasági  területen nem telepíthető.

(9) A dűlőutak szélessége kialakult, új dűlőút minimális szabályozási szélessége 8,0 méter.

(10) A közlekedési területek jelét, besorolását, szabályozási szélességét a településszerkezeti terv leírása tartalmazza.

(11) A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.

(12) Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42.§ (7) bekezdése szerint fásítani kell.

(13)  Közlekedési területek (KÖ):

A terv a városi főúthálózat (KÖu) elemeit a gyűjtőutakig bezárólag jelöli. A közlekedési hálózat megkülönböztetett elemei az alábbiak:

| Út | Közlekedési terület jele | Kategória | Közlekedési terület szélessége |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | jelenleg | távlatban |  |
| 6. sz. út új külterületi nyomvonala 6. sz. út meglévõ külterületi nyomvonala | KÖu-1 | külterületi I. rendû fõút (K.III.B.) | külterületi I. rendû fõút (K.III.B.) külterületi I. rendû fõút (K.III.B.) | 30 m meglévõ (20-25 m) |
| 67. sz. út új nyomvonala | KÖu-2 |  | külterületi II. rendû fõút (K.IV.B.) | 25 m |
| 6607. sz. Szigetvár – Kadarkút összekötő út új nyomvonala | KÖu-3 |  | hálózati jelentőségű külterületi mellékút (K.V.B.) | 22 m |
| 5808. sz. út külterületi szakasza 6. sz. út jelenlegi nyomvonala 67. sz. út jelenlegi nyomvonala Északi bekötõút 66114. sz. becefai bekötõút 66122. sz. zsibóti bekötõút | KÖu-4 | külterületi mellékút, összekötõ út (K.V.B.) külterületi I. rendû fõút (K.III.B.) külterületi II. rendû fõút (K.IV.B.) külterületi mellékút, bekötõút (K.VI.B.) külterületi mellékút, bekötõút (K.VI.B.) | külterületi mellékút, összekötõ út (K.V.B.) külterületi mellékút, bekötõút (K.VI.B.) külterületi mellékút, bekötõút (K.VI.B.) külterületi mellékút, bekötõút (K.VI.B.) külterületi mellékút, bekötõút (K.VI.B.) külterületi mellékút, bekötõút (K.VI.B.) | meglévõ (20 m) meglévõ (25 m) meglévõ (18-20 m) 22 m meglévõ (14-16 m) meglévõ (10-12 m) |
| Zsibóti út és Becefa közötti út | KÖu-5 |  | külterületi mellékút, egyéb út (K.VIII.C.) | 14 m |
| Mezõgazdasági és zártkerti utak | KÖu-6 | külterületi mellék-út, egyéb út (K.VIII.D.) | külterületi mellékút, egyéb út (K.VIII.D.) | meglévõ (8,5 m) |
| 6. sz. belterületi új nyomvonala 6. sz. út keleti meglévõ belterületi szakasza | KÖu-7 | belterületi I. rendû fõút (B.III.a.C.) | belterületi I. rendû fõút (B.III.a.C.) belterületi I. rendû fõút (B.III.a.C.) | 25-30 m meglévõ (14-25 m) |
| Gyűjtő utak: József A. utca - Széchenyi utca - Görösgali út Almás patak melletti út 67. sz. út jelenlegi belterületi szakasza 6607. út jelenlegi bevezető szakasza (Bajcsy-Zsilinszky ) 5808. sz. Hoboli országút Dencsházai utca Becefa, Fő utca Zsibót, Igmándi u. Alapi Gáspár utca Szabadság utca Turbéki utca Dózsa György utca Istvánffy M. utca Hoboli utca Bem u - Kárpátok u. Szt. István lakótelep körüli út Szabadság utca és Északi bekötő út közötti út A vártól nyugatra lévő terület határán haladó út | KÖu-8 | belterületi I. rendű főút (B.III.a.C.) belterületi I. rendű főút (B.III.a.B.) belterületi II. rendű főút, (B.IV.b.B.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.B.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi II. rendű főút, (B.IV.b.B.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) | belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.B.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.B.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.B.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellék-út, gyűjtőút (B.V.c.C.) belterületi mellék-út, gyűjtőút (B.V.c.B.) | meglévő (14-25 m) meglévő (25 m) meglévő (25 m) meglévő (22-24 m) meglévő (20 m) meglévő (18 m) meglévő (18 m) meglévő (10-12 m) meglévő (12-22 m) 22 m 22 m 20 m |
| Új lakó és kiszolgáló utak Meglévő kiszolgáló utak | KÖu-9 | belterületi mellékút, kiszolgáló út (B.VI.d.C.-D.) | belterületi mellékút, kiszolgáló út (B.VI.d.C.) belterületi mellékút, kiszolgáló út (B.VI.d.C.-D.) | 12-16 m meglévõ (8-18 m) |
| Kerékpárút, gyalogút | KÖu-10 |  | (B.IX.) | 6 m |
| Közterületi parkoló | KÖu-11 |  |  |  |
| Közterületi parkoló | KÖu-12 |  |  |  |

| Köu-12 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K nem osztható tovább | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | - | 5 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | - | 20 | % |

# Zöldterület

30.§

(1) E területfelhasználási egységbe (területbe) közparkok és közkertek (Z) tartoznak.

(2) A település zöldfelületeinek védelme érdekében meglévő fát, egyéb fás növényzetet kivágni csak rendkívül indokolt esetben, a fák védelméről szóló 21/1970.(VI.21.) Korm. rendelet előírásainak betartása mellett lehet.

(3) A Szabályozási Tervben zöldfelületi kötelező területhasználatként lehatárolt területek funkcionális és zöldfelületi fejlesztése, illetve rekonstrukciója, fenntartása, valamint új kertek létesítése csak kertépítészeti kiviteli tervek alapján engedélyezhető.

(4) A közparkokban az OTÉK 27.§ (4) bekezdése szerinti funkciójú építmény helyezhető el.

(5) A területen legfeljebb 3,5 m építménymagasságú építmények létesíthetők, legfeljebb 2%-os beépítettséggel.

(6) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

(7) Telken belüli beültetési kötelezettség helyeit a szabályozási terv jelöli.

# Erdőterület

31.§

(1) E területfelhasználási egységbe (területbe) a védelmi és gazdasági rendeltetésű erdők, illetőleg az ilyen célra kijelölt területek tartoznak, melyek besorolását a mindenkor érvényes erdőgazdálkodási üzemterv tartalmazza.

(2) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott erdőtelepítéshez az erdészeti szakhatóság engedélye szükséges.

(3) A gazdasági rendeltetésű erdőterületen épület az OTÉK 28.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint helyezhető el, védelmi célú erdőterületen épület nem létesíthető.

(4) A közhasználatra szánt védőerdő területeit erdészeti eszközökkel min. 60%-os borítottsággal kell beültetni, több szinten kialakítani.

(5) Ahol az erdő adott létesítmény védelmét szolgálja, ott bekerítése engedélyezhető. A védőerdő létesítése és fenntartása az adott létesítmény tulajdonosát terheli.

(6) Beruházás céljára csak akkor vehető erdő igénybe, ha erre alkalmas más művelési ágú terület nincs. A termelésből való kivonáshoz az erdészeti szakhatóság engedélye szükséges.

(7) Az erdősítési programokat gyenge minőségű gyepterületeken, vagy alacsony aranykorona értékű szántókon kell megvalósítani.

# Vízgazdálkodási terület

32. §

E területfelhasználási egységbe (V) az OTÉK 30.§ (1) bekezdése szerinti vízgazdálkodással összefüggő területek tartoznak. A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével – külön jogszabályban foglaltak szerint – lehet.

# Mezőgazdasági terület

33. §

(1) E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 29.§-a szerinti célt szolgálja.

(2) A szabályozási terven jelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület erdőterületté az illetékes hatóságok jóváhagyásával, a településrendezési terveken nem jelölt közlekedési és vízgazdálkodási rendeltetésű területté a szabályozási terv módosításával sorolható.

(3) Gyepterületek megszüntetése csak gyenge értékű területek esetében engedélyezhető. Gyepterületek létesítése alacsony aranykorona értékű szántókon javasolt.

(4) A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik:

- általános mezőgazdasági területek (Má-1),

- átmeneti övezet (Má-2) melybe a távlatban más célra szolgáló területek tartoznak,

- be nem építhető (Má-3) mezőgazdasági övezet,

- kertes mezőgazdasági területek /kiskertek/ (Mk), a volt zártkerti területek,

- belterületi kertterület (Hk).

(5) Az előírások szerint maximálisan beépített földrészlet tovább nem osztható.

(6) Általános mezőgazdasági (Má-1) terület:

- Ebbe az övezetbe sorolandók a szabályozási tervben jelölt szántó, gyep, valamint gyümölcsös, szőlő művelési ágak területei.

- Az övezet területén erdő is létesíthető.

- A gyep művelési ágú földrészlet nem beépíthető.

- Gyümölcs, szőlő művelési ágú földrészleten építmény csak 10 000 m2-nél nagyobb (minimum 30 m szélességű) telekterületen helyezhető el.

- Szántó művelési ágú földrészleten építmény csak 30 000 m2-nél nagyobb (minimum 100 m szélességű) telekterületen helyezhető el.

- Az övezetben a d.) és e.) pontban jelölt földrészleteken építhető épület, a maximális beépítettség 3%. A területen megvalósítandó létesítmény építési engedély köteles, környezetét minimum 15 m-es sávban zöldfelületként rendezni kell. Megoldását az engedélyezési terv részeként kell kezelni.

A telken létesítendő épületek legnagyobb építménymagassága 6,0 m lehet. A legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

A területen hagyományos és korszerű (csarnok) épületszerkezettel egyaránt építhető építmény, melyek karakterükben egymáshoz illeszkedőek legyenek.

A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani.

- Épület a dűlőút tengelyétől minimum 10,00 m-re helyezhető el.

(7) Birtoktest – birtokközpont kialakítására vonatkozó szabályok:

a) A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki az OTÉK 29.§ 5. pontja szerint.

b)A birtokközpontban/kiegészítő központban (teleknagyság minimum 1,0 ha) legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek létesíthetők. A legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el.

(8) Átmeneti övezet (Má-2) előírásai:

Az övezetben csak a terület távlati rendeltetését bizonyíthatóan nem zavaró, annak költségét nem növelő gazdasági épületek helyezhetők el. Az illeszkedést az adott övezet teljes területére elkészített, az adott terület és építés illeszkedését bizonyító – építésügyi hatóság által engedélyezett – beépítési tervvázlattal kell bizonyítani.

(9) A kertes övezetbe a szabályozási terven Mk jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület tartozik. Az övezet a szabályozási terv által jelölt területeken kívül nem növelhető. Az övezetbe a volt becefai és zsibóti zártkertek és zártkert jellegű kertterületek tartoznak.

Az övezetre vonatkozó előírások:

- A kertövezetben nagy állattartására szolgáló építmény nem építhető.

- Telekalakítás, beépítés szabályai:

ba) Az övezetben a legkisebb beépíthető földrészlet nagysága 720 m2.

bb) A kertövezetben 800 m2-es, vagy azt meghaladó, csak közterületről, vagy magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki, melyek minimális szélessége: 14 méter.

bc) A földrészleteken egy, a 5% beépítettséget meg nem haladó (maximum 100 m2) alapterületű, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként csak pince és közműpótló berendezés építhető: árnyékszék csak a főépülettel együtt helyezhető el.

bd) A kertes mezőgazdasági övezetben az OTÉK 29.§-ban rögzített előírások figyelembevételével lakás azon a telken helyezhető el, ahol a vezetékes ivóvíz, elektromos energia és burkolt út biztosított.

be) Az épület a növényzeti, domborzati, megközelítési, tájolási, stb. adottságoknak megfelelően a telken szabadon elhelyezhető.

bf) A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek használatát ne zavarják. Egymáshoz közeli épület elhelyezés esetén az OTÉK-ban előírt tűztávolságot kell megtartani.

bg) Az előkert mélysége minimálisan 5 méter.

bh) A telken garázs nem létesíthető.

c.)	A gazdasági épület előírásai:

- A területen épület építése csak építési engedély alapján végezhető.

- A földrészleten felvonulási épületet csak a gazdasági épületre kért érvényes építési engedély birtokában lehet létesíteni, és az csak az épület elkészültéig maradhat fent.

- A gazdasági épület földszintes, legfeljebb 3,50 m-es építménymagasságú – lejtős terepen a lejtő felől maximum 4,5 m homlokzatmagasságú – lehet. Az épület tetőtere beépíthető. Az épület szélességi mérete a 6,6 m-t nem haladhatja meg, a tetőgerinc vonala a hosszoldallal párhuzamos lehet.

- Az épület 35-45°-os hajlásszögű szimmetrikus nyeregtetővel kell lefedni, a héjazat égetett agyag cserépfedés, pikkelyes jelleget adó bitumenes zsindely lehet. Hullámpala fedés nem alkalmazható.

- Az épületek csak természetes építőanyagokból építhetők (kő, tégla, vályog, fa). A homlokzatképzésnél kerámiaburkolat, drótüveg, műanyag hullámlemez, műpala nem alkalmazható.

d.) Pince, kerítés, támfal:

- Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.

- A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt max. 1 m-re közelítheti meg.

- A kertövezet területén a kerítés anyaga fa, vagy drótfonat lehet, élősövény létesíthető.

- A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel), támfalakkal kell kialakítani. A rézsűk biológiai eszközökkel történő védelme kötelező. A támfal magassága az 1,5 m-t nem haladhatja meg.

(10) Belterületi kertterület a szabályozási terven (Mk-0) jellel jelölt terület.

A területen csak a kertgazdálkodáshoz szükséges pince, présház, gyümölcstároló épülhet maximum 30 m2 nagyságban,

(11) A termőföldön történő beruházásokat a talajvédelmi beruházások károsítása nélkül kell megvalósítani.

(12) Gondoskodni kell a meliorációs beruházások során elkészült úthálózat fenntartásáról.

(13) Telkesítéseknél, az úthálózat módosításainál úgy kell eljárni, hogy az ne segítse elő a deflációs, eróziós kártételek, valamint szélsőséges vízháztartási helyzet kialakulását.

(14) Szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíz, szennyvíziszap és a településen keletkező egyéb nem veszélyes hulladék, valamint hígtrágya csak a talaj szennyezése nélkül helyezhető ki termőföldre, a talajvédelmi hatóság engedélyével.

V. FEJEZET

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME

Régészeti lelőhelyek  védelme

34.§

(1)A régészeti lelőhelyeket a szabályozási terv tartalmazza.

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén minden az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) szakhatósági hozzájárulása szükséges.

(2) Régészeti érdekű területet érintő tervezés esetén javasolt kikérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH) véleményét.

(3) Amennyiben a város közigazgatási területén bárhol – a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken és a régészeti érdekű területeken kívül – építkezés vagy művelés kapcsán régészeti leletek vagy régészeti objektumok előkerülése esetén a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát és a KÖH-t.

Természeti területek

35.§

(1) Szigetvár természeti területeinek határát a szabályozási terv tartalmazza.

Helyi jelentőségű védett érték a „Szigetvári vár környéke” törzskönyvi száma 1/23/TT/4. Szigetvári vár környéke: Zrínyi Miklós egykori harcának, a szigetvári várnak és környékének ma szépen kialakított park állít emléket. A műemlékvár falainak restaurálását elkezdték. A vár mögötti kis tó eliszapolódott. A területen őshonos fajokból álló erdőfoltok is előfordulnak. A park sétánya platánfa sorral szegélyezett. A füves területek, sétautak gondozottak. A park csónakázótava elhanyagolt.

(2) A természeti területek használata és fejlesztése során a természetkímélõ használati módok figyelembe vételével biztosítani kell a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájra jellemzõ természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. Ezen területeken történõ tevékenységek végzéséhez a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának engedélye szükséges.

(3) A helyi védelem alatt álló, és a szerkezeti-szabályozási tervben védelemre javasolt -Turbéki-templom út jegenyenyár fasor, feketenyaras- , a természeti területekre a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. tv. elõírásai vonatkoznak.

(4) Táj-, természet-, környezet- és településkép védelmi okokból a szerkezeti-szabályzási tervben jelölt védõfásításokat ki kell alakítani.

A növényesítésben honos, tájra jellemzõ, az adottságnak megfelelõ fajokat kell alkalmazni.

(5) A zöldfelületi rendszer elemeit tájépítész mérnök által készített kertépítészeti terv szerint kell megvalósítani.

(6) Nem létesíthetõ közmû-, energiavezeték, táv-és hírközlési vezeték a meglévõ és javasolt növénysávban, illetve attól 4-4 méter távolságban.

(7) 10 méternél magasabb objektum létesítése esetén vizuális-esztétikai hatásvizsgálat készítése kötelezõ.

(8) A tájképvédelmi övezetben nem folytatható olyan tevékenység, amely megváltoztatja a táj eredeti képét. Mûvelési ág váltás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, történelmileg kialakult természetkímélõ használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a figyelembe vételével lehetséges.

Műemlékek védelme

36.§

(1) A terv területén országos műemléki védelem alatt álló épületek és a műemléki környezetbe tartozó ingatlanok listáját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A védett épületek műemléki környezetét a szabályozási terv tünteti fel.

(3) A műemléki környezetben az építési engedélyezési eljárásokba az KÖH-t szakhatóságként be kell vonni.

Helyi építészeti értékek védelme

37.§

(1) A település jellegzetes építészeti és településképi karakterének megőrzése érdekében a rendelet 2. számú mellékletében szereplő építmények helyi védelemben részesülnek.

(2) Helyi védettségű épületekkel és építményekkel kapcsolatos bárminemű építési munka esetén a következő előírásokat kell betartani:

  - Helyi védettségű épületen végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.

  - Helyi védettségű épület úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje.

  - Az épület bővítése az épület mögött, annak takarásában történhet. A bővítmény szélessége a főépület szélességét nem haladhatja meg, és csak azzal azonos hajlásszögű és anyagú, szimmetrikus nyeregtetővel fedhető.

  - A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

  - Helyi védettségű épület bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését követően. A bontási engedélykérelemhez csatolni kell az épület felmérési és fotódokumentációját.

(3) A település területén végzett földmunkák során előforduló régészeti leletekről - azok szakszerű mentése érdekében - a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát értesíteni kell.

(4) A régészeti felügyelet, esetleges leletmentő feltárás tárgyi és anyagi feltételeit a törvény értelmében kell a beruházónak biztosítania.

38.§

A település történeti településsziluettjének védelme érdekében a település bármely területén, ahol a településre jellemzőtől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény megvalósítását tervezik, az építés csak településképi vizsgálat alapján engedélyezhető.

VI. FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOK

Hatálya kiterjed a föld és a víz védelmére, a levegő tisztántartására, az élővilág-, táj- és természet védelmére, a települési környezet megóvására, zaj- és rezgések elleni védelemre, valamint a hulladékkezelésre.

# Környezetvédelem

39.§

Általános követelmények:

            - A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

            - Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

            - A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

            - Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a részleges közművesítés, a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítéséig az övezetek területein a közművek megvalósítására szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező.

            - A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

            - A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell.

            - A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell.

            - Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

            - Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.

            - A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.

Környezetterhelési határértékek

40. §

- Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket.

- Élővízbe bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani.

- Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.

- Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni.

- Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket.

Speciális eljárási szabályok

41.§

- Az egyes tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

- A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló jogszabály szerint el kell végezni a szükséges vizsgálatokat (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat) és le kell folytatni az engedélyezési eljárást.

- Szigetvár a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint “C” kevésbé érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezésére, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése engedély alapján történhet.

- Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint.

- Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.

(Jelenleg: az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rend. 21. §-a szabályozza.)

- Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében irányadó jelleggel érvényesíteni kell az előírásokat és a “jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

- Szigetvár településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények.

- A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.

- Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési és bontási hulladékok kezelésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének tervezésére és elszámolására, azaz építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó tervlapokat.

Növénytelepítési előírások

42.§

(1) Beépítésre szánt területen a telekhatárok és a növények között legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani:

- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,5 méter;

- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb bokor, valamint bármilyen fa esetében 2,0 méter.

(2) Beépítésre nem szánt területen a telekhatárok és a növények között legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani:

- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte- (egres-), ribiszke-, josta- és málnabokor, valamint 1 méternél magasabbra nem növő dísz- vagy védelmi szerepű bokor (élősövény) esetében 0,8 méter;

- minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró), továbbá birs, naspolya és birsalanyra oltott körtefa, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő dísz-, vagy védelmi szerepű bokor (élősövény) és – a c.) pontban nem szereplő – fa  esetében 2,0 méter;

- kajszi- és cseresznyefa, valamint vadalanyra oltott alma- és körtefa esetében
4,0 méter;

- 3 m-nél magasabbra növő dísz-, vagy védelmi szerepű bokor (élősövény), továbbá dió- és gesztenyefa, valamint 5 m-nél magasabbra növő fa esetében
5,0 méter.

(3) Közút területén az építési területük határai és a növények között – az 1. és 2. bekezdés rendelkezésétől eltérően legalább a következő ültetési (telepítési) távolságokat kell betartani:

- cserjék és 3 méternél magasabbra nem növő fák esetében 1,5 méter;

- 3 méternél magasabbra növő fák esetében 2,5 méter.

(4) A település területén pollentermelő növényeket ültetni nem szabad.

(5) A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.

- Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42.§ (7) bekezdése szerint fásítani kell.

## VII. FEJEZET

## EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

43.§

(1) A rendezési tervben meghatározott feladatok megvalósítása érdekében – azok aktualitása esetén – az Étv. 17.§-ába foglalt sajátos jogintézmények működtethetők jelen szabályozási terv keretén belül, az önkormányzati rendelet szerint.

(2) Jelen rendelettel egyidejűleg az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él: építésjogi követelmények, elővásárlási jog, helyi lakó- és kiszolgáló út céljára történő lejegyzés, településrendezési és egyéb kötelezések.

Építésjogi követelmények

44. §

(1) A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető el (kivételt képeznek ez alól a közterületen, zöldterületen történő építések).

(2)	A település beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését, vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha:

- a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja,

- közérdeket nem sérti,

- az építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát veszik igénybe, és biztosított, hogy az építmények a telek területe nélkül nem idegeníthetők el.

Elővásárlási jog

45. §

(1) Elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot a következő területeken elhelyezkedő ingatlanok esetében:

a.) A terv szerinti új közterületek területeire,

b.) A terv szerinti közterület-szélesítésekhez szükséges területsávokra, amennyiben azok a helyi közút céljára történő lejegyzés hatálya alá nem tartoznak. Az elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

c.) Ezen ingatlanokon az elővásárlási jog gyakorlása előtt is csak olyan építési munkák, valamint telekalakítás végezhető, mint amilyen a szabályozási tervnek megfelel, továbbá amit az épített  környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVII tv. (a továbbiakban: Étv.) 22.§-a tartalmaz.

(2) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. §- a és 92.§-a szerint kell szabályozni az állam és az önkormányzatok elővásárlási jogát. Eljárási szabályok a Kulturális örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról szóló 16/2001.(X.18.) NKÖM rendelet szerint.

Helyi lakó- és kiszolgáló út céljára történő lejegyzés

46. §

A tervezett lakó- és kiszolgáló utak létesítésére, szélesítésére kijelölt területsávok.

Településrendezési kötelezések

47. §

- Az építésügyi hatóság a településkép védelme érdekében kötelezheti az ingatlanok tulajdonosait:

- a legalább 90 %-ban beépített telektömbökben lévő beépítetlen, elhanyagolt építési telkek beépítésére, valamint befejezetlen építkezések befejezésére,

- a több egységből álló építmények homlokzatainak, kirakatszekrényeinek, feliratainak, reklámberendezéseinek összehangolt építészeti-műszaki tervezésére és kivitelezésére;

- a rossz műszaki állapotban lévő, a településképet ez által rontó építmények külső helyreállítására és színezésére,

- az egységes utcakép biztosítása, a telek településképileg megfelelő állapotának megőrzése, vagy a közterület és a szomszédos ingatlanoknak – a telken folytatott tevékenység miatt – szükségessé váló védelme céljából a telek bekerítésére,

- kertészeti munkák (tervezés, kivitelezés) elvégzésére,

- a közegészségügyi (fertőzés-, allergia- stb.) veszélyforrást jelentő elhanyagolt telkek azonnali rendbetételére;

- a telkek közterületről látható részén lévő szemét-, hulladék-, törmelékkupacok 15 napon belüli eltávolítására.

b.) 	Az építésügyi hatóság az építési vagy telekalakítási engedélyek megadásának feltételeként előírhatja az építési munkával érintett ingatlanon már meglévő olyan építmények vagy építményrészek kártalanítás nélküli lebontását, amelyek nem felelnek meg a hatályos építésügyi jogszabályok előírásainak, függetlenül attól, hogy korábban építési engedéllyel vagy építési engedély nélkül épültek-e.

c.) 	Az 1 évnél hosszabb határidővel elrendelt kötelezettségeket be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

Beültetési kötelezettség

48. §

Közérdekű környezetalakítás céljából a terv a szabályozási terven jelölt helyeken és területeken (fasorok a közút menti területeken, védőerdő sávok a Gip jelű övezetekben, a vízfolyások menti területeken) fásítást írhat elő.

Költségek viselése

49. §

(1) Meglévő, kialakult beépítésű területeken az új közművek létesítésével, az út- és járdaépítésével kapcsolatos költségeket az érintett ingatlantulajdonosok kötelesek viselni. Az önkormányzat az előbbiek szerinti fejlesztések teljes költségének finanszírozására közművesítési és útépítési hozzájárulást állapít meg, melyet a nyomvonallal érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek megfizetni.

(2) Újonnan kialakítandó beépítésre szánt területeken az építtetők a belterületbe vonással, művelési ágból történő kivonással, telekalakítással, tervezéssel, közművesítéssel, út- és járdaépítéssel kapcsolatos költségeket teljes egészében, illetve az önkormányzattal történő megállapodásnak megfelelő mértékben vállalják.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. §

- A rendelet és a hozzá tartozó szabályozó terv 2005. június 15-én lép hatályba, Rendelkezésit  a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

- A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi építési szabályzatról szóló 34/2003. (XII.17.) rendelet  hatályon kívül helyezve.

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Szigetvár, 2005. Május hó    .nap

Paizs József					dr. Aracsi József

polgármester				            címzetes főjegyző

A 11/2005. (VI.1.) Ör. 1. számú melléklete

A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉN ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ, VALAMINT MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBE TARTOZÓ INGATLANOK LISTÁJA

1. A terv területén országos műemléki védelem alatt álló épületek:

(1) M I. 	476		Szigetvár		1620-58/1950

Zrínyi tér

Hrsz.: 1

R.k. plébániatemplom. Ali pasa 1589-ben épült dzsámijából átalakítva 1788-ban. Kupolájában Dorfmeister István falfestménye, barokk, 1789. Berendezés: szenteltvíztartók, török kori; főoltár, szószék copf; főoltárkép, Dorfmeister alkotása.

(2) M III. 	475		Szigetvár		22509/1958

Zrínyi tér 3.

Hrsz.: 6/1, 6/2

Lakóház, üzletek, gyógyszertár, romantikus, 19. sz. második fele.

(3) M II. 	470		Szigetvár		22509/1958

Vár u. 1.

Hrsz.: 230/1.

Szálloda és múzeum, volt Oroszlán-szálló, késő barokk, 1790 körül. Átalakítva eklektikus stílusban a 19. sz. végén.

(4) M III. 	471		Szigetvár		22509/1958

Vár u. 2.

Hrsz.: 312/1

Irodák és patikamúzeum, ún. Salamon-féle patika, késő klasszicista, 19. sz. közepe.

(5) M II. 	474		Szigetvár		22509/1958

Zrínyi tér 1.

Hrsz.: 313

Városháza, eklektikus, 19. sz. második fele.

(6) M III.	 466		Szigetvár		22509/1958

József A. u. 5.

Hrsz.: 318

Lakóház, késő klasszicista, 1850 körül.

(7) M III. 468			Szigetvár		22509/1958

József A. u. 13.

Hrsz.: 326

Lakóház, romantikus, 19. sz. második fele

(8) M II. 	472		Szigetvár	0	0004/3/1954

Zárda u. 2.

Hrsz.: 193

Zeneiskola, volt ferences rendház, barokk, 1740.

(9) III. 		467		Szigetvár		50041/1958

József A. u. 12.

Hrsz.: 194

Lakóház, késő klasszicista-romantikus átmenet, XIX. század közepe.

(10) M III. 	465		Szigetvár		22509/1958

József A. u. 2.

Hrsz.: 226/1

Lakóház, klasszicista, 19. sz. első fele.

(11) M III. 	469		Szigetvár		22509/1958

Szabadság u. 15.

Hrsz.: 337

Lakóház, romantikus, 1860 körül.

(12) M II. 	463		Szigetvár		0004/3/1954

Bástya u. 3.

Hrsz.: 102

Lakóház, török-kori, 16. sz. Múzeum.

(13) M I. 	477		Szigetvár		22509/1958

Vár

Hrsz.: 1733

Vár. Erődítés (turistaszállás), 15-18. sz. Múzeumépület, volt Andrássy kastély; Szulejmán pasa egykori dzsámija, 16. sz., átalakítva és későbbi toldalékokkal. Kertje védett.

(14) M III. 	478		Szigetvár		22509/1958

Turbékpuszta

Hrsz.: 0149

R.k. kegytemplom, valószínűleg korábbi eredetű, barokk, 1770. Berendezés: török mosómedencéből átalakított szenteltvíztartó, főoltár, klasszicizáló.

(15) M II. 	10040		Szigetvár		14443/1987

Zsibót, Domolospuszta

Hrsz.: 0234/1, 0234/2.

Polák-kúria, historizáló, neogótikus, 1870. Gleim

Telkén Polák-sírkápolna, historizáló, kúriával egykorú magtár XIX. sz.

0261/2. Hrsz.-on Hegyessy-Igmándy-sírkápolna barokk, XVIII. sz. 2. fele

Szálloda

(16) M II. 	464		Szigetvár		22509/1958

Dózsa Gy. u. 5.

Hrsz.: 1187

Lakóház, barokk, 1750 körül.

(17) M II. 	473		Szigetvár		0004/3/1954

Zárda u.

Hrsz.: 195

R.k. volt ferences templom, barokk, 1731-1736. Berendezés: szenteltvíztartók, török kori; főoltár barokk, 1768; mellékoltárok, szószék, rokokó, 18. sz.; sekrestye berendezés, 1770 körül, Jani Lukács alkotása.

(18) M Szigetvár 2006.

Rákóczi utca 18.

Hrsz.: 41.

Iskola, 1905-ben Baumgartner Sándor és Herczegh Zsigmond tervei alapján épült, szecessziós

II. Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok

A szabályozási terven jelölt történelmi belváros területe, valamint a következő ingatlanok:

Hrsz.: 1732/2, 1734 (árok), 1735, 1745, 1711/1, 1731 (árok), 1710 (út), 1708 (árok), 1709, 1657/3, 1707 (árok), 1726, 1712/1 (közterület), 1712/2, 1731 (árok), 1732/2, 923/1 (patak), 246-250, 251/2, 244/1-2, 243, 241/7, 242/1-2, 241/9-11, 241/4, 241/6, 239/1-2, 238/1-2, 240, 231, 232, 230/1-2, 237, 234/1-2, 235, 236/1-2, 308, 307, 310- 314, 316-318, 320, 342/1-2, 342/4-5, 326-328, 334-338, 564, 569, 228/3, 228/1 (közterület), 166, 167, 169, 168/2, 170, 171/1/7/8, 193-195, 192/1-5, 10/1-7, 2/1, 2/3, 1, 3-5, 5/1, 6, 227, 226, 226/3, 225, 223, 222, 20/4, 198/1, 12/1-3, 13-15, 17, 18/1, 20, 22/1-2, 23, 24/1-2, 25/1-2, 26, 38/4, 39/1-2, 37/3, 40, 41, 96-99, 100/2, 102-107, 212, 213, 214/1-2, 210/1-2, 209/1-2, 215/1-2, 216-218, 208/1-2, 207/1-2, 205, 206, 219, 220, 204/1-8.

Becefa: Hrsz.: 0150, 0149, 0148, 092/34, 0117.

Zsibót: Hrsz.: 0234/1-2, 0228 (út része), 0261/2-3.

A 11/2005. (VI.1.) Ör. 2. számú melléklete

HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ ÉPÍTMÉNYEK LISTÁJA

Helyi védelemben részesülő építmények:

- Kápolna					Mozsgói út 3247/1. hrsz.

- Lakóház utcai homlokzatai			Zrínyi tér 12.

- Lakóház utcai homlokzatai			Zrínyi tér 11.

- Lakóház utcai homlokzati részletei	Zrínyi tér 6.

- Plébánia					Zrínyi tér 9.

- Lakóház  utcai homlokzata		Rákóczi utca 12.

- Általános Iskola utcai homlokzata	Rákóczi utca 9.

- Általános Iskola utcai homlokzata	Rákóczi utca 13.

- Lakóház utcai homlokzata			Rákóczi utca 15.

- Lakóház utcai homlokzata			Rákóczi utca 17.

- Lakóház utcai homlokzata			Rákóczi utca 19.

- Lakóház utcai homlokzata			Rákóczi utca 21.

- Lakóház utcai homlokzata			Rákóczi utca 23.

- Lakó- és üzletház utcai homlokzata	Kossuth tér 1/1, 1/2.

- Lakóház utcai homlokzata			Kossuth tér 3.

- Üzletház utcai homlokzata			Kossuth tér 4.

- Lakóház utcai homlokzata			Vár utca 3.

- Lakóház (Mihók-ház) utcai homlokzatai	Széchenyi utca 3.

- Lakóház - kutatás szerinti elemei		Vár utca 12.

- Turbékpuszta, Vermes kúria

- Városi Bíróság utcai homlokzata		József A. utca 14.

- Volt járási tanács épületének utcai homlokzata	József A. u. 16.

# Footnotes

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2009. május  4-től.

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2009. május 4-től.

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2009. május 4-től.

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2009. május 4-től.

Beépítette a 21/2006. (IX..28.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2006.X.01-től

Hatályon kívül helyezte az 57/2012. (XII.14.) Ör. 1.§-a. Hatálytalan 2012. december 14-től.

Módosította a 35/2015. (VIII.28). Ör. 1. §-a. Hatályos: 2015. augusztus 29-től.

Módosította a 25/2008. (VIII.08.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2008. augusztus 8-tól.

Módosította a 25/2008. (VIII.08.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2008. augusztus 8-tól.

Hatályon kívül helyezte a 22/2009. (V.04.) Ör. 6. §-a. Hatálytalan: 2009. május 4-től.

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 7. §-a. Hatályos: 2009. május 4-től.

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 8. §-a. Hatályos: 2009. május 4-től.

Módosította a 21/2006. (IX..28.) ör. 4. §-a. Hatályos: 2006.X.01-től

Módosította a 21/2006. (IX..28.) ör. 4. §-a. Hatályos: 2006.X.01-től

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 9. §-a. Hatályos: 2009. május 4-től.

Módosította a 21/2006. (IX..28.) ör. 6. §-a. Hatályos: 2006.X.01-től

Módosította a 25/2008. (VIII.08.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2008. augusztus 8-tól.

A 2. táblázatot módosította a 10/2013. (IV.18.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2013. május 18. Alkalmazandó: 2013. április 18. után keletkezett ügyekben.

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 10. §-a. Hatályos: 2009. május 4-től.

Módosította a 22/2009. (V.04.) Ör. 11. §-a. Hatályos: 2009. május 4-től.

Módosította a 25/2008. (VIII.08.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2008. augusztus 8-tól.

Hatályon kívül helyezte az 57/2012. (XII.14.) Ör. 1.§-a. Hatálytalan 2012. december 14-től.

Módosította a 10/2013. (IV.18.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2013. május 18-tól. Alkalmazandó: 2013. április 18. után keletkezett ügyekben.

Beépítette a 25/2008. (VIII.08.) Ör. 6. §-a. Hatályos: 2008. augusztus 8-tól.

Beépítette a 6/2009. (III.06.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2009. március 6-tól.

Módosította a 21/2006. (IX..28.) ör. 11. §-a. Hatályos: 2006.X.01-től

Módosította a 25/2008. (VIII.08.) Ör. 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2008. augusztus 8-tól.

Módosította a 25/2008. (VIII.08.) Ör. 7. § (2) bekezdése. Hatályos: 2008. augusztus 8-tól.

Módosította a 25/2008. (VIII.08.) Ör. 7. § (3) bekezdése. Hatályos: 2008. augusztus 8-tól.

Módosította a 21/2006. (IX..28.) ör. 12. §-a. Hatályos: 2006.X.01-től